// Programme donne a titre d'exemple. A utiliser dans le cadre d'une initiation aux modules //Arduino™
// l utilisation commerciale de ce programme est interdite). Lextronic decline toute responsabilite en
// cas de prejudice resultant de l'utilisation de cette note d'application.

// L'inter-Dil 1 doit être sur 'OFF'
// L'inter-Dil 2 doit être sur 'ON'
// Pour permettre la lecture du retour de
// l'arduino sur le moniteur du PC

int TOUCHE= 0; // Variable reception série

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Configure débit à 9600 bauds
  pinMode(5, OUTPUT); // Configure port 13 en sortie
  digitalWrite(5, LOW); // Eteind la Led
  delay(1000); // Tempo 1 sec.
  Serial.println("AT&F"); // Initialisation du module FB155BC
  delay(500);
  Serial.println("AT+BTSCAN"); // Autorise connexion au module FB155BC
  delay(500);
}
void loop() {

 if (Serial.available() > 0) { // As t'on reçu des données ?
    TOUCHE = Serial.read(); // lit l'octet arrivé
    if (TOUCHE == 49)
    {
    digitalWrite(5, LOW);
    Serial.println("La Led est eteinte");
    }
    if (TOUCHE == 50)
    {
    digitalWrite(5, HIGH);
    Serial.println("La Led est allumee");
    }
}
}